Механическая обработка:

- Механическая обработка корпусных деталей из различных конструкционных материалов с точностью до IT6–IT7 различной степени сложности.

- Механическая обработка всех видов (в том числе отделочные методы обработки) прецизионных узлов топливной и гидравлической аппаратуры с точностью геометрии деталей до 0,5 мкм и зазоров до 1–2 мкм.

- Изготовление зубчатых колес эвольвентного профиля до 5 степени точности по ГОСТ 1643-72:

- цилиндрические, диаметром до 250 мм и модулем до 8 мм;

- конические, с диаметром делительной окружности до 125мм и модулем до 1,5 мм;

- червячные, с диаметром червяка до 40 мм и червячными колесами до 300 мм и модулем до 8 мм.

Листовая штамповка:

- Вырубка из листового материала как черных, так и цветных металлов с толщиной листа, по стали – до 6 мм, и габаритами детали 250х250 мм.Точность обработки – до IT12.

- Гибка, с длиной гиба до 300 мм.

- Вытяжка из листового материала толщиной до 1,6 мм. Габариты деталей – 250х250х90 мм.

Изготовление пружин:

Пружины сжатия, растяжения, кручения, фасонные, стопорные кольца из проволоки диаметром до 5 мм с последующим нанесением покрытий различного назначения.

Электрофизические методы обработки:

Электроэрозионная обработка на прожигных станках. Габариты обрабатываемых деталей –300х300х150 мм. Точность обработки до IT8.

Лазерная резка листовых материалов толщиной до 6 мм – стальных, до 1 мм – алюминиевых сплавов.

Литье:

- Стальное литье по выплавляемым моделям (Вес заготовок 0,05…10 кг);

- Литье алюминиевых сплавов в металлические формы (кокили) без стержней и с песчаными стержнями (Вес заготовок 0,5…15 кг);

- Чугунное литье в оболочковые формы;

- Чугунное литье в сырые песчаные формы (Вес заготовок 1…200 кг).

Объемная штамповка:

- Штамповка на молотах (Вес падающих частей – 2 т);

- Штамповка на ГКМ;

- Штамповка на кривошипно-шатунных прессах (1600т) с последующей чеканкой. Категория сложности штамповок С1-С3 по ГОСТ7505-89.

Производство пластмассовых изделий:

- Литье в термопластавтоматах объемом 100 – 400 см3;

- Прессование деталей из порошковых материалов на прессах усилием 60 – 100 т.

Вулканизация:

Изготовление резинотехнических изделий типа уплотнительных колец, манжет, прокладок и т.д..

Сварочное производство:

- Аргонодуговая сварка:

- Контактная сварка;

- Электронно-лучевая сварка.

Химико-термическая и термическая обработка:

- Вакуумная термообработка;

- Цементация;

- Азотирование;

- Ионное азотирование;

- Объемная термообработка в соляных ваннах СВС, термообработка инструмента  в бариевых ваннах;

- Объемная термообработка в шахтных печах.

Покрытия (декоративные и защитные):

Покраска и электрохимическое покрытие изделий из цветных и черных металлов (оксидирование, кадмирование, меднение, никелирование, хромирование, анодирование и т.д.), напыление твердым сплавом рабочих поверхностей режущего инструмента.